ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору №_____

г.Санкт-Петербург							 «_____» ____________ 2011 г.

Технические условия менеджмента группы

"косинский Оркестр"(+string Quartet)

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

1.	Микшерский пульт, общие требования

1.1.Качественная звукоусилительная система прямого излучения

из расчета 10-15 квт на 1000 мест.

1.2.Исправный микшерский пульт 32  канала.

1.3.Терхоктавная эквализация на левый и правый каналы.

1.4.Качественная звуковая обработка (компрессоры, лимитеры, гейты, дилеи, ревербераторы класса Lexicon, TC Electronics, Yamaha, Drawmer и подобные).

1.5. Микрофон «Talk Back», подсветка.

1.6. Для выступлений на воздухе наличие тента над FOH и концертной площадке ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!

2.Мониторинг (см. план сцены)

2.1.Три  линии мониторов с независимой  эквализацией

Мониторы должны быть мощностью не менее 200 Вт каждый.

1-ая линия (front) - 3 монитора; (возможна система “in ears”)

2-ая линия (back line) - 4 монитора;

3-я линия (side fill) - 2 монитора

струнный квартет - 1 монитор ( в зависимости от варианта подключения) 1 линия.

3.Back line (см. план сцены)

Розетки с напряжением 220 вольт  на сцене в соответствии с "Планом сцены".

ВОКАЛ, WURLITZER E.P, MINI MOOG

Mic центр - SM58beta на прямой стойке

Mic у El.Piano  SM58 beta на стойке «журавль»

Wurlitzer Piano – в комбик, снятый микрофоном или в линию.

Mini Moog – в линию (D-box)

Стойка регулируемая Quick Lock (1 место) под “Mini Moog”

Стул с регулируемой высотой

3 монитора (2 фронтальных, 1 у клавишных) – 1 линия

2-3 розетки 220 v

---------------------------------------------------------------------------

КЛАВИШНЫЕ

Стойка (2 места) под 2 midi kbd A33

Подставка (столик) под Rack (40-50 см высотой)

MD-player c автопауой(!)

Стерео-пара от нашего sub-mixer (2 D-box)

1 монитор на возвышении (2 линия)

Стул с регулируемой высотой

9 розеток 220 v

---------------------------------------------------------------------------

БАС-ГИТАРА

Бас-комбо (Markbass, SWR, Hartke ect) с линейным выходом на подставке.

Гитарная стойка

Монитор (3 линия)

-------------------------------------------------------------------------------

ЭЛ. ГИТАРА

Ламповый гит-комбо снятый микрофоном (SM57) на подставке

Гитарная стойка

Одна розетка под процессор 220 v

Монитор (2 линия)

---------------------------------------------------------------------------------------

БАРАБАНЫ (класса ТАМА, YAMAHA, DW) на подиуме (3х3 50-70см выс)

Свежие пластики и надежные крепления, с фетрами и зажимами. Пожалуйста, не забудьте приложить ключ для настройки Ваших барабанов.

3 тома – 10”, 12”, 16”

4 стойки под тарелки, хэт-машина,

стойка  под малый барабан,

стул с рег. высотой (желат.круглое седло).

Надёжный подиум под установку, высотой не менее 0,5 м.

Удлинитель «тюльпан»-«jack» (должен свободно дотягиваться до клавишных)

Ковровое покрытие под установку

Монитор (3 линия)

1 розетка 220 v

Стойки overhead микрофонов следует установить сзади барабанщика.

------------------------------------------------------------------------

ТРОМБОН, БЭК-ВОКАЛ, ПЕРКУССИЯ

Свой конд. микр-«прищепка» с фантомным питанием XLR

Вок.микрофон (SM58) на стойке «журавль»

ТРУБА, БЭК-ВОКАЛ, ПЕРКУССИЯ

Свой динамич. микр-«прищепка» XLR

Вок.микрофон (SM58) на стойке «журавль»

Монитор на дух. секцию (2 линия)

Небольшой стол под перкуссию

------------------------------------------------------------------------

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ (2е скрипки, альт, виолончель) ана подиуме (3х3 50-70см выс)

А. вариант "идеальный"

- 4 микрофона-прищепки

- 4 монитора in ears или через Haedphone amp  на четыре пары наушников (закрытых).

Б. вариант "на стойках"

4 микрофона на стойках типа "журавль" расположенных за музыкантами справа. Микрофоны направлены максимально к эфам дек.

2 мониторных кабинет на подставке 20-30 см высотой (1 линия)

Четыре оркестровых пюпитра с подсветкой.

5 розеток 220v

Stage-plan для варианта с квартетом мы не предлагаем: расположение на сцене зависит от размеров сцены и определяется на месте. Примерный stage-plan для группы прилагается.

------------------------------------------------------------------------

Требования к питающей сети

На сцене должно быть обеспечено подведение сетевого питания согласно плану. При колебаниях напряжения питания под нагрузкой ниже 205В и выше 235В, необходимо предусмотреть внешнее питание от генератора.

Наличие электрического напряжения между сетевыми землями на сцене и звукового оборудования неприемлемо!

Вся аппаратура должна быть исправна и подключена согласно INPUT LIST до прихода звукорежиссера и технической команды за 3 часа. Саунд-чек 2 часа

Во время настройки и концерта около пульта и на сцене должны постоянно находиться технические специалисты-консультанты принимающей стороны, способные устранить любые возникающие проблемы в оборудовании.

При затруднениях все вопросы  по техническим условиям выступления группы «Косинский Оркестр» зарание согласуются со звукорежиссером группы по телефону:

С уважением,

Директор группы «косинский Оркестр»

Дания Исаева

+7(926)5294941

e-mail: dxi@kosinski.ru